Załącznik nr 2

Wykonawca:

…………………………………….…...………………………………………..

Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego

| Lp. | Minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (wpisać oferowany parametr lub Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
|  | Ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji 2021 lub 2022. |  |
|  | Ciągnik po demonstracyjny lecz wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. oraz z przepracowanymi nie więcej niż 500 mth maszyna wolna od wad, kompletna, bez uszkodzeń i nadmiernego poziomu zużycia |  |
|  | Silnik czterocylindrowy turbodoładowany z intercoolerem o mocy nominalnej co najmniej 140 KM. |  |
|  | Przekładnie powershift z możliwością bezsprzęgłowej zmiany kierunku jazdy. |  |
|  | Zestaw trzech par złączy hydraulicznych z tyłu z możliwością stabilizacji przepływu. |  |
|  | Minimum jedna para złączy hydrauliczny z przodu ; gniazdo elektryczne |  |
|  | Tylny TUZ trzypunktowy, udźwig min. 6000 kg |  |
|  | Przedni TUZ trzypunktowy sterowany hydraulicznie |  |
|  | Wydajność hydrauliki zewnętrznej min.115 l/min |  |
|  | Napęd WOM z min. czteroma prędkościami wałka |  |
|  | Ciągnik wyposażony w instalację pneumatyczną dwuobwodową |  |
|  | Kabina amortyzowana, homologacja na 2 os. |  |
|  | Klimatyzacja, fotel pasażera, radioodbiornik. |  |
|  | Ogumienie tylne 600/65 R38 przód 480/65 R24 |  |
|  | Przednia oś ciągnika amortyzowana |  |
|  | Zaczep rolniczy dolny |  |
|  | Obciążnik kół |  |
|  | Sprzęgło wielotarczowe, mokre |  |
|  | Sprzęgło wielotarczowe, mokre |  |
|  | Obciążnik przód (do TUZ) waga min 600 kg |  |

UWAGA! Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli.

W przypadku spełnienia powyższych wymagań należy wpisać „TAK” lub podać oferowany parametr.

Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek punkcie lub podanie mniejszego parametru niż minimum wymagane przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie odpowiadającej treści SWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)